## Slide 1
A p u n t e s , manuales y p r e s e n t a c i o n e s
A p u n t e a k , e s k u l i b u r u a k e t a a u r k e z p e n a k
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, INFORMÁTICA Y DE TELECOMUNICACIÓN
INDUSTRIA, INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIO
INGENIARITZAKO GOI MAILAKO ESKOLA TEKNIKOA
F E C H A : 2 0 2 5
A S I G N A T U R A S :
Ampliación de física
Física
A U T O R Í A
Juan Jesús Beato López
A p u n t e s , manuales y p r e s e n t a c i o n e s
A p u n t e a k , e s k u l i b u r u a k e t a a u r k e z p e n a k

## Slide 2
Ampliación de Física
Departamento de Ciencias
Tema 1 Campo eléctrico

## Slide 3
Tema 1. Campo eléctrico
1.0 Carga eléctrica.
1.1 Ley de Coulomb. Cargas puntuales
1.2 Campo eléctrico
1.3 Cálculo del campo eléctrico
1.4 Líneas de campo
1.5 Flujo eléctrico
1.6 Ley de Gauss. Aplicaciones

## Slide 4: Carga eléctrica.
1.0
1.0 Carga eléctrica.

## Slide 5
Interacciones de la naturaleza:
Interacción gravitatoria.
Interacción nuclear débil: desintegración de núcleos atómicos.
Interacción electromagnética: interacción de partículas cargadas (cargas eléctricas) con campos eléctricos y magnéticos.
Interacción nuclear fuerte: mantiene unidos protones y neutrones en núcleos atómicos.
1.0 Carga eléctrica.

## Slide 6
Materia formada por átomos neutros:
Núcleo
Protones
Neutrones
Corteza:
Electrones
La carga está cuantizada  se presenta en cantidades enteras de la cantidad fundamental de carga e:
Masa (kg)
Carga (C)
La carga se conserva  no hay destrucción ni creación neta de carga. En todo proceso electromagnético la carga total de un sistema aislado se conserva
1.0 Carga eléctrica.

## Slide 7
Conductor (metales): presenta cargas móviles y libres (electrones)
1.0 Carga eléctrica. Conductores y aislantes
Electrón libre
K-Schale | 2 e-
L-Schale | 8 e-
M-Schale | 18 e-
N-Schale | 1 e-
Nucleo
atómico
Electrón
de
Valencia

## Slide 8
Aislante (vidrio, madera): cargas muy ligadas a los átomos  no pueden moverse libremente
1.0 Carga eléctrica. Conductores y aislantes
-
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
-
-
+
+
+
-
-
+
+
+

## Slide 9
Carga positiva:
Carga negativa:
Repelerse: Cargas mismo signo
Atraerse: Cargas distinto signo
SI: Coulomb (C)
1.0 Carga eléctrica.
+
+
-
-
-
+

## Slide 10: Ley de Coulomb. Cargas puntuales
1.1
1.1 Ley de Coulomb. Cargas puntuales.

## Slide 11
Cargas puntuales: Aquella cargas cuyas dimensiones son muy inferiores a la distancia que las separa.
Ley Coulomb: La fuerza ejercida por una carga puntual sobre otra está dirigida a lo largo de la línea que las une, su valor es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas y es atractiva si las cargas tienen distinto signo y repulsiva si tienen el mismo.
1.1 Ley de Coulomb. Cargas puntuales.

## Slide 12
Sistemas de referencia: supongamos que (carga fuente) está en la posición y (carga prueba) en
La fuerza ejercida por sobre
Donde es el vector unitario que apunta de a
Es decir tiene la misma dirección que y sentido…
El mismo que si y tienen mismo signo
El opuesto quesi y tienen distinto signo
1.1 Ley de Coulomb. Cargas puntuales.

## Slide 13
Por la tercera ley de Newton…
La fuerza ejercida por sobre será:
Donde es el vector unitario que apunta de a
Es decir tiene la misma dirección quey sentido:
El mismo que si y tienen mismo signo
El opuesto quesi y tienen distinto signo
1.1 Ley de Coulomb. Cargas puntuales.

## Slide 14
Por la tercera ley de Newton…
Resumen:
1.1 Ley de Coulomb. Cargas puntuales.

## Slide 15
Principio de Superposición: La fuerza eléctrica, sobre una carga debida a un conjunto de cargas es igual a la suma de las fuerzas que cada carga ejerce sobre .
1.1 Ley de Coulomb. Cargas puntuales.
+
+
-

## Slide 16: Campo eléctrico
1.2
1.2 Campo eléctrico

## Slide 17
Supongamos que en un punto del espacio introducimos una carga fuente .
Al situar una carga prueba ésta experimentará una fuerza .
La carga fuente ha modificado las condiciones del espacio que la rodea  ha creado un campo eléctrico (vectorial) en dicho espacio que ejerce una fuerza sobre
tendrá un valor distinto en cada punto del espacio  depende de la distancia r entre carga y punto del espacio P analizado
1.2 Campo eléctrico

## Slide 18
La dirección y sentido del vector en un punto P vienen dados por la dirección y sentido de la fuerza que experimentaría una carga de prueba positiva:
Si > 0
Si < 0
1.2 Campo eléctrico

## Slide 19
Conductor: material con cargas libres () permitiendo transporte de carga eléctrica
NO EQUILIBRIO: SITUACIÓN DINÁMICA  Las cargas se mueven dentro del conductor (conductores conectados a una fuente de fuerza electromotriz)
Existe en interior → Movimiento de cargas → Corriente eléctrica
1.2 Conductores y aislantes. Dipolo eléctrico
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

## Slide 20
¿Qué ocurre si se le aplica un a un conductor en equilibrio?
-
-
-
-
+
+
+
+
Lado izquierdo se carga positivamente
Lado derecho se carga negativamente
Se genera un campo en el interior del conductor que cancela el exterior  se alcanza el equilibrio
+ = 0
EQUILIBRIO: SITUACIÓN ESTÁTICA  Las cargas en reposo dentro del conductor
(no conectados a fuente de fuerza electromotriz)
NO Existe en interior →
1.2 Campo eléctrico en interior conductores en equilibrio

## Slide 21
Dieléctrico: material con las cargas ligadas a los átomos o moléculas que lo forman.
El efecto de es el desplazamiento microscópico dentro del átomo o molécula (polarizada)
Núcleo se desplaza en dirección de y sentido opuesto
+
-
Se genera un dipolo eléctrico: sistema formado por dos cargas de la misma magnitud y signo opuesto, separadas una cierta distancia, .
1.2 Conductores y aislantes. Dipolo eléctrico
Caracterizado por el momento dipolar,
+
-
-
+
-

## Slide 22
1.2 Conductores y aislantes. Dipolo eléctrico
Efecto de un campo en un dipolo eléctrico:
Aparece un momento asociado al par de fuerzas
hace girar al dipolo hasta que es paralelo a
-
+
-

## Slide 23
1.2 Conductores y aislantes. Dipolo eléctrico
Microondas
Calor
Dipolo
Dipolo
Molécula dipolar: agua

## Slide 24: Cálculo del campo eléctrico
1.3
1.3 Cálculo del campo eléctrico

## Slide 25
1.3 Cálculo del campo eléctrico: distribuciones discretas de cargas
Analicemos el valor del campo eléctrico total creado por una distribución discretas de carga en un punto del espacio cualquiera:
P
x

## Slide 26
Ppio superposición
Estrategia para resolución de problemas: Cálculo del campo eléctrico resultante:
Dibujar la distribución de cargas puntuales
Elegir un sistema de referencia apropiado según las cargas y el punto P bajo cálculo
Dibujar el vector como el vector con origen en cada carga i y final en el punto P
Dibujar el vector como el vector campo generado por cada carga i en el punto P
1.3 Cálculo del campo eléctrico: distribuciones discretas de cargas

## Slide 27
Ejemplo: Campo eléctrico en P (0,3)
P
(-3,0)
x
(0,0)
(4,0)
(0,3)
1.4 Cálculo del campo eléctrico

## Slide 28
Definición: acumulación de un gran número (infinito) de cargas puntuales tan próximas entre sí que la carga total se considera distribuida en el espacio de forma continua.
La carga infinitesimal generará un campo infinitesimal :
El campo total en un punto P será la suma de todos los campos :
1.3 Cálculo del campo eléctrico: distribuciones continuas de carga

## Slide 29
Distribución lineal de carga: cargas distribuidas a lo largo de una línea
1.3 Cálculo del campo eléctrico: distribuciones continuas de carga
Si está homogéneamente cargado

## Slide 30
Distribución superficial de carga: cargas distribuidas a lo largo de una superficie
1.3 Cálculo del campo eléctrico: distribuciones continuas de carga
Si está homogéneamente cargado
=

## Slide 31
Distribución volumétrica de carga: cargas distribuidas a lo largo de un volumen
1.3 Cálculo del campo eléctrico: distribuciones continuas de carga
Si está homogéneamente cargado
=

## Slide 32
Estrategia para resolución de problemas: Cálculo del campo eléctrico resultante:
Elegir un elemento diferencial de carga y calcular el campo que crea en el punto P bajo estudio.
Observar la simetría del sistema. Aprovechar dicha simetría para situar el sistema de referencia de la forma más conveniente.
Introducir la densidad de carga tras relacionarlo con una magnitud espacial según la simetría correspondiente.
Integrar el campo diferencial.
1.3 Cálculo del campo eléctrico

## Slide 33
a
Campo que crea un anillo de radio a y carga Q a una distancia z del eje del anillo
Elegimos un elemento infinitesimal de carga dq
Estimamos el campo generado por sabiendo
Por simetría tan solo tenemos componente eje Z:
P
z
r
1.3 Cálculo del campo eléctrico. Ejemplos
(carga puntual)
r

## Slide 34
Ejemplo: Supongamos una barra de longitud L densidad de carga uniforme y carga total q
1.3 Cálculo del campo eléctrico. Ejemplos
+ + +
P

## Slide 35
Aproximación barra infinita
1.3 Cálculo del campo eléctrico. Ejemplos
+ + +
P
+ + +
+ + +
+ +
Si (ambos extremos) y

## Slide 36
1.3 Cálculo del campo eléctrico. Ejemplos
El campo es radial (perpendicular a la línea de carga)

## Slide 37
1.3 Cálculo del campo eléctrico. Ejemplos
EJEMPLOS: en el eje de un disco uniformemente cargado con densidad de carga
lámina infinita de carga

## Slide 38: Líneas de campo
1.4
1.4 Líneas de campo
X
Y

## Slide 39
Líneas de campo: Representan al campo eléctrico en una región del espacio y son trazadas de forma que en cualquier punto P son tangentes al campo eléctrico.
En cada punto coinciden con dirección y sentido del campo eléctrico en dicho punto.
1.4 Líneas de campo
X
Y

## Slide 40
Nunca se cruzan ni se cortan
Nacen en cargas positivas y desembocan en cargas negativas
Número de líneas salientes o entrantes son proporcionales a la intensidad de la carga.
Densidad de líneas es proporcional a
intensidad campo eléctrico.
1.4 Líneas de campo
Propiedades:

## Slide 41: Flujo eléctrico
1.5
1.5 Flujo eléctrico

## Slide 42
1.5 Flujo eléctrico: Campo cte y superficie plana
Flujo eléctrico: Nº líneas de campo que pasan a través de S

## Slide 43
1.5 Flujo eléctrico: Campo cte y superficie plana
Superficie abierta arbitraria y el campo
Se eligen elementos de superficie muy pequeños se consideran planos!!

## Slide 44
1.5 Flujo eléctrico: Campo cte y superficie plana
Superficie arbitraria, cerrada!!!! y el campo
Se eligen elementos de superficie muy pequeños se consideran planos!!
vector normal a cada elemento de superficie dS y apunta hacia afuera de la curvatura

## Slide 45
1.5 Flujo eléctrico: Superficies cerradas
Emplearemos superficies cerradas… Propiedades
No hay líneas de campo
q
-q
q
El mismo número de líneas entran que salen de la superficie

## Slide 46
1.5 Flujo eléctrico: Superficies cerradas
Emplearemos superficies cerradas… Propiedades
q
q
q
-q
-q
-q

## Slide 47
q
1.5 Flujo eléctrico: Superficies cerradas
Emplearemos superficies cerradas… Propiedades
El flujo directamente proporcional a la magnitud de la carga NETA dentro de superficie cerrada.
El flujo es independiente de las dimensiones de la superficie cerrada.
q
q
q

## Slide 48
1.6
1.6 Ley de Gauss. Aplicaciones
Ley de Gauss. Aplicaciones

## Slide 49
5
-2
1.6 Ley de Gauss. Aplicaciones
El flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada (real o imaginaria) es igual a la carga eléctrica total (neta) dentro de la superficie, dividida entre
(-2Q)
es la suma algebraica de las Q encerradas en S Gaussiana
campo total en cada punto de la superficie. En general será función de la posición por lo que no podrá “salir” de la integral.
representa integración sobre superficie cerrada.
vector de módulo el área del elemento de S, dirección a S y
sentido hacia el exterior del volumen que encierra S

## Slide 50
+
1.7 Ley de Gauss. Aplicaciones
Si  el flujo neto (líneas que salen menos las que entran) es cero a través S Gaussiana. Entra tanto campo como el que sale.
Un no implica necesariamente un nulo (L. Gauss es proporcional a , no a ).
externas a S Gaussiana  Contribuyen al campo
pero no al flujo total (neto) a través de la superficie.

## Slide 51
1.7 Ley de Gauss. Aplicaciones
Flujo eléctrico independiente
tamaño y forma de superficie
El flujo eléctrico es nulo cuando número neto de líneas que atraviesan la superficie es cero.
+
-

## Slide 52
1.6 Ley de Gauss. Aplicaciones
Aplicaciones Ley de Gauss:
Conocida la distribución de carga y aplicando simetría  Cálculo

## Slide 53
1.6 Ley de Gauss. Aplicaciones
creado por una esfera conductora cargada uniformemente con carga
R
Simetría…
El campo es uniforme (vale lo mismo) en toda la superficie gaussiana
Igual que el campo de una carga puntual!!! Ley de Coulomb!!!!

## Slide 54
y
z
1.6 Ley de Gauss. Aplicaciones
creado por un hilo infinito de densidad de carga lineal
Simetría: Superficie gaussiana cilíndrica de radio y longitud
Tapas:
Lateral:
Flujo:

## Slide 55
1.6 Ley de Gauss. Aplicaciones
creado por una lámina infinita con una densidad de carga uniforme y positiva
Simetría: Superficie gaussiana cilíndrica perpendicular al plano y de radio r
r
Tapas:
Lateral:
Flujo:
cte. Independiente de la distancia al plano
Esta solución es aproximadamente válida para placas finitas si calculamos el campo en un punto P lejos de los bordes y muy cerca de la placa.

## Slide 56
1.6 Ley de Gauss. Aplicaciones
creado por dos placas infinitas conductoras paralelas con carga opuesta (Condensador)
1
2
3
1
y 3
2
x
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+

## Slide 57
1.6 Ley de Gauss. Aplicaciones
Aplicaciones Ley de Gauss:
Conocido  Cálculo distribución de carga. Superficies conductoras

## Slide 58
1.6 Ley de Gauss. Aplicaciones
Conocido  Cálculo distribución de carga. Superficies conductoras
Conductor en equilibrio con carga (carga extra positiva).
Aplicando Gauss:
La carga en la superficie gaussiana:
La carga en el interior del conductor es nula.
La carga está en la superficie externa del conductor. No hay carga en el interior!!!
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

## Slide 59
1.6 Ley de Gauss. Aplicaciones
Conocido  Cálculo distribución de carga. Superficies conductoras
Conductor en equilibrio con carga (carga extra positiva) y cavidad sin carga
Aplicando Gauss:
La carga en la superficie gaussiana:
La carga en el interior del conductor y superficie de la cavidad es nula.
El exceso de carga está en la superficie externa del conductor. No hay carga en el interior!!!
Cavidad
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

## Slide 60
1.6 Ley de Gauss. Aplicaciones
Conocido  Cálculo distribución de carga. Superficies conductoras
Conductor descargado (= nº cargas positivas y negativas) y cavidad de carga
Aplicando Gauss:
Se induce una carga en la superficie de la cavidad.
La carga total en el interior del conductor debe ser nula  en la superficie externa del conductor.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+

## Slide 61
1.6 Ley de Gauss. Aplicaciones
Conocido  Cálculo distribución de carga. Superficies conductoras
Conductor con carga (carga extra positiva) y cavidad de carga
Aplicando Gauss:
Se induce una carga en la superficie de la cavidad.
El exceso de carga se debe mantener constante  en la superficie externa del conductor.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+

## Slide 62
1.6 Ley de Gauss. Aplicaciones
En el interior de un conductor (hay carga libre) en condiciones electrostáticas:
En la superficie de un conductor
Puede haber densidad de carga,
El campo (justamente fuera) es perpendicular a la superficie
: en caso contrario, la carga se movería
La carga neta es nula (ley de Gauss)

## Slide 63
Ampliación de Física
Departamento de Ciencias
Tema 2 Potencial eléctrico

## Slide 64
Tema 2. Potencial eléctrico
2.0 Energía potencial eléctrica y potencial eléctrico.
2.1 Potencial debido a un sistema de cargas puntuales.
2.2 Potencial debido a sistemas continuos de carga.
2.3 Superficies equipotenciales.
2.4 Energía potencial electrostática de un sistema de cargas.
http://elfisicoloco.blogspot.com/2013/02/potencial-electrico.html

## Slide 65: Energía potencial eléctrica. Potencial eléctrico
2.0
2.0 Energía potencial eléctrica
q
Q
q

## Slide 66
2.0 Energía potencial eléctrica
Equivalente gravitacional
Energía Potencial
h

## Slide 67
En términos generales el trabajo realizado por una fuerza variable depende de la trayectoria!!!!
B
2.0 Energía potencial eléctrica

## Slide 68
Existen fuerzas cuyo trabajo realizado solo depende de la posición inicial (A) y final de la partícula (B), y es independiente de la trayectoria  Fuerza conservativa
B
2.0 Energía potencial eléctrica

## Slide 69
Definición: fuerza conservativa cuando el trabajo que realiza solo depende de posición inicial y final del movimiento.
B
2.0 Energía potencial eléctrica

## Slide 70
Para cada tipo de fuerza conservativa, se puede definir una función posición de la particula, U(), que llamaremos energía potencial.
La energía potencial correspondiente a una fuerza conservativa es una función de la posición de la partícula tal que el trabajo que realiza dicha fuerza conservativa cuando la partícula se mueve desde A hasta B es igual a la diferencia entre sus valores en la posición A y B
2.0 Energía potencial eléctrica

## Slide 71
Fuerza eléctrica es conservativa:
2.0 Energía potencial eléctrica
Trabajo fuerza eléctrica es menos el incremento de energía potencial.
=

## Slide 72
Al igual que en mecánica no está definida en un punto, sino que se define la variación de entre dos puntos.
La tendrá una constante arbitraria que nos permite definir el origen de .
La si .
2.0 Energía potencial eléctrica
Siendo la distancia entre la carga fuente y la prueba en el punto A

## Slide 73
2.0 Energía potencial eléctrica
La energía potencial () en un punto A se define como el trabajo realizado por la fuerza eléctrica (o el campo creado por la carga fuente ) para mover la carga prueba desde el punto inicial A hasta el infinito() = 0.
Es una propiedad compartida de ambas partículas, fuente () y prueba ()
si cargas tienen = signo
si cargas tienen signo
La energía potencial electrostática puede ser tanto positiva como negativa.
O
O

## Slide 74
2.0 Energía potencial eléctrica
Y el trabajo de la fuerza eléctrica…
La energía potencial inicial es mayor que la final
 Proceso espontáneo
Equivalente gravitatorio: se deja caer pelota (A)
hacia abajo (B): trabajo peso positivo

## Slide 75
2.0 Energía potencial eléctrica
Y el trabajo de la fuerza eléctrica…
La energía potencial inicial es menor que la final
 Proceso NO espontáneo
Equivalente gravitatorio: se lanza una pelota desde (A) hacia arriba (B): trabajo peso negativo
Para realizar ese movimiento  aplicar una fuerza
opuesta a la electrostática (hacer que del sistema aumente)
El trabajo realizado por la fuerza será:

## Slide 76
2.0 Energía potencial eléctrica
Suponga una partícula que se mueve en una región donde hay un campo eléctrico debido a varias cargas puntuales , , , . . . a distancias , ,. . . de
La energía potencial, , asociada con la
carga testigo en el punto A
A

## Slide 77
Análogamente
Potencial eléctrico carga puntual
Unidades Voltio ()
2.0 Potencial eléctrico
Depende únicamente de la carga que lo crea (carga fuente, .
Es una magnitud escalar y continua.
Implícitamente asumimos que
Potencial eléctrico (V): Se define como variación de energía potencial entre dos puntos por unidad de carga (prueba, )

## Slide 78
2.0 Determinación potencial eléctrico a partir del campo eléctrico
Atención a los límites de integración!!!!!
Diferencia de potencial entre los puntos A y B = Trabajo por unidad carga positiva del campo
El valor de es independiente de la trayectoria al igual que lo era
=

## Slide 79
2.0 Determinación del campo eléctrico a partir potencial eléctrico
Ambos integrandos son iguales
Podría conocer campo eléctrico a partir del potencial…
Si 
Si  es paralelo a ()

## Slide 80
2.0 Determinación del campo eléctrico a partir potencial eléctrico
V = 2V
V = 1V
1 m
Dirección del campo es
Si 
Si mido entre dos puntos cualesquiera del espacio
x
x
=

## Slide 81
2.0 Determinación del campo eléctrico a partir potencial eléctrico
V = 2V
V = 1V
1 m
Si 
x
=
=
Dirección del campo es
Partiendo de la línea de 2V, ¿cuál es la dirección del espacio en la que recorriendo menor distancia disminuyo la mayor cantidad voltaje?
V = 1,5V
V = 1,4V
V = 1,3V
V = 1,2V
V = 1,1V
V = 1V

## Slide 82
2.0 Ejemplo gráfico
Determinar el vector campo eléctrico en el punto a 0 V.
cm
= 1 V
3 cm
= 2 V
cm
= 1 V
3 cm
= -1 V
-1 V

## Slide 83
2.0 Determinación del campo eléctrico a partir potencial eléctrico
Conociendo en una región del espacio el campo en cada punto se obtiene:
es la variación del potencial a lo largo de la dirección
es la variación del potencial a lo largo de la dirección .
es la variación del potencial a lo largo de la dirección .
Al aplicar el operador al potencial eléctrico, , obtengo el vector campo eléctrico, siendo sus coordenadas x, y, z respectivamente , y
Representa la relación de cambio del potencial eléctrico con respecto a la distancia en cada eje de un sistema de coordenadas

## Slide 84
El gradiente de potencial, , es un operador matemático que actuando sobre el potencial, , nos permite obtener el vector campo eléctrico .
2.0 Determinación del campo eléctrico a partir potencial eléctrico
Cartesianas
Simetría radial
Dirección y sentido  máxima disminución del potencial!
El gradiente de potencial , , es un vector que indica la dirección en la que el potencial eléctrico varía más rápidamente.
apuntará a las regiones en las que el potencial disminuye (sentido opuesto a ).

## Slide 85
Ejemplos:
2.0 Aplicaciones

## Slide 86
2.0 Relación potencial - campo eléctrico
B
A
+
+
Desplazamiento de () mismo sentido de
Hacia regiones de menor potencial!!
(AB)
-
Desplazamiento de () opuesto sentido de
Hacia regiones de mayor potencial!!
(BA)

## Slide 87
2.0 Relación potencial - campo eléctrico
B
A
-
+
Desplazamiento de () mismo sentido de
Hacia regiones de menor potencial!!
(BA)
-
Desplazamiento de () opuesto sentido de
Hacia regiones de mayor potencial!!
(AB)

## Slide 88
Conclusiones…
2.0 Relación potencial - campo eléctrico
Las cargas independientemente de su signo van a moverse de modo espontáneo hacia regiones donde disminuya su .
Las cargas positivas se desplazan siempre hacia regiones de menor potencial.
Las cargas negativas se desplazan siempre hacia regiones de mayor potencial.

## Slide 89: Potencial eléctrico debido a sistema de cargas puntuales
2.1
2.1 Potencial eléctrico debido a un sistema de cargas puntuales

## Slide 90
2.1 Potencial eléctrico debido a sistemas de cargas puntuales
Tomando como referencia (potencial cero) un punto muy alejado (
Potencial debido a una carga puntual
P(x, y, z)

## Slide 91: Potencial eléctrico debido a sistema continuos de cargas
2.2
2.2 Potencial debido a sistemas continuos de carga

## Slide 92
Conductor esférico cargado, Q
2.2 Integración del campo eléctrico
x

## Slide 93
Conductor esférico cargado, Q
Si no fuera continua daría valores infinitos
La función siempre debe ser continua!!!!
2.2 Integración del campo eléctrico
x
x

## Slide 94
Placas paralelas
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
2.2 Integración del campo eléctrico
x
Si

## Slide 95
2.2 Integración del campo eléctrico
EJEMPLO: Potencial debido a una carga lineal infinita
+ + + + + + + + + + + + + + + + + +

## Slide 96
Distribuciones continuas de carga.
2.2 Principio de superposición
Potencial debido a una distribución continua de carga
=
=

## Slide 97
2.2 Principio de superposición
EJEMPLOS: Potencial en el eje de un anillo cargado con carga Q

## Slide 98: Superficies equipotenciales
2.3
2.3 Superficies equipotenciales

## Slide 99
Superficies equipotenciales: el potencial toma un valor constante.
Esferas concéntricas para cargas puntuales
En una misma superficie equipotencial, 
Si  es perpendicular a ()  las líneas de campo son perpendiculares a las superficies equipotenciales en cada punto y apuntan donde disminuye.
Dos superficies equipotenciales no se pueden cortar
2.3 Superficies equipotenciales
Están más próximas donde el campo eléctrico es mayor.

## Slide 100
2.3 Superficies equipotenciales. Campo y potencial en conductores
En el interior de un conductor en condiciones electrostáticas:
La carga neta es nula
El potencial es constante
En la superficie de un conductor
Puede haber densidad de carga
El campo (justamente fuera) es perpendicular a la superficie
Por continuidad, el potencial es igual al del interior: la superficie de un conductor es una superficie equipotencial

## Slide 101: Energía potencial electrostática de un sistema de cargas.
2.4
2.4 Energía potencial electrostática de un sistema de cargas.

## Slide 102
Energía potencial electrostática de una distribución de carga: trabajo que hay que realizar para trasladar cada carga desde regiones de potencial cero al lugar que ocupa en la distribución
, al principio en la región
]
P
2.4 Energía potencial electrostática de un sistema de cargas.

## Slide 103
Energía potencial electrostática de una distribución de carga al trabajo que hay que realizar para trasladar esa carga desde regiones de potencial cero al lugar que ocupa en la distribución
P
Generalizando…
Siendo potencial que crean las otras cargas en el punto donde está …
2.4 Energía potencial electrostática de un sistema de cargas.

## Slide 104
2.4 Energía potencial electrostática de un sistema de cargas.
Si tenemos una distribución continua de carga conductora:
V es cte y sale de la integral

## Slide 105
Ejemplo: energía de la esfera conductora con una carga con densidad
Potencial que crea la esfera, en su superficie
2.4 Energía potencial electrostática de un sistema de cargas.

## Slide 106
2.4 Energía potencial electrostática de un sistema de cargas.
Si tenemos una distribución continua de carga aislante:
V NO cte  permanece en la integral
es el potencial en el punto generado por el resto de la distribución continua de carga

## Slide 107
Ampliación de Física
Departamento de Ciencias
Tema 3 Capacidad. Dieléctricos

## Slide 108
Tema 3. Capacidad. Dieléctricos
3.0 Capacidad.
3.1 Condensadores. Asociación de condensadores
3.2 Almacenamiento de energía eléctrica
3.3 Dieléctricos

## Slide 109: Capacidad
3.0
3.0 Capacidad

## Slide 110
3.0 Capacidad
Condensador: Dos conductores con forma arbitraria, separados por un dieléctrico (o vacío) y con cargas iguales y opuestas .
Características: los dos conductores tienen cargas de igual magnitud y signo contrario.
Carga neta en el condensador en su conjunto es igual a cero.
Si un condensador tiene una carga o almacena una carga el conductor con el potencial más elevado tiene carga y el conductor con potencial más bajo
Condensador: capaz de almacenar energía eléctrica.

## Slide 111
3.0 Capacidad. Condensador. Carga de un condensador
Supongamos dos conductores inicialmente con carga neta cero:
Se conectan a los bornes de una batería
Se genera una corriente que transporta las cargas negativas de un conductor a otro
+
-
Corriente cesará cuando sea igual a la proporcionada por la batería
+
-
Al final una placa conductora queda cargada positivamente, y la otra negativamente - tal que sigue siendo nula:
Se establece un entre las placas conductoras
Como consecuencia aparece una entre placas
La carga acaba…

## Slide 112
3.0 Capacidad. Condensador
Un condensador se caracteriza por la carga de cualquiera de los conductores y por la diferencia de potencial que existe entre ellos.
La relación ente la carga y el potencial es una característica propia de cada condensador, por lo que se define la Capacidad (C) del condensador como:
Unidades en el S.I.: Faradio (F)
A mayor capacidad, mayor carga almacenan a una diferencia de potencial dada:
+
-

## Slide 113: Condensadores. Asociación de condensadores
3.1
3.1 Calculo de capacitancias. Asociación de condensadores

## Slide 114
3.1 Condensadores. Calculo de capacitancias.
Condensador de placas paralelas
Solo depende de la geometría de las placas!!!

## Slide 115
3.1 Condensadores. Calculo de capacitancias.
Condensador cilíndrico
a
b
b
-
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+

## Slide 116
3.1 Condensadores. Calculo de capacitancias.
Condensador esférico
a
b

## Slide 117
3.1 Asociación de condensadores
Necesidad en un circuito de sustituir un conjunto de condensadores por un único condensador.
El condensador que sustituye al grupo Condensador equivalente:
Al sustituir el conjunto de condensadores por el no se modifica el comportamiento del circuito
-

## Slide 118
3.1 Asociación de condensadores
a
b
c
+
-
Supongamos que las placas de y no tienen carga neta inicialmente
Se conectan a una fuente o batería que introduce ddp
Las de placa superior de viajan hasta terminal positivo de la fuente (A)  La placa superior de se carga positivamente con carga
+ + + +
El campo eléctrico que crea esta placa atrae carga - hacia placa inferior .
Proviene de la placa superior que se carga positivamente con carga
- - - -
+ + + +
La carga proviene de la placa superior atrae una carga - que llegan a la placa inferior mediante el terminal negativo (C) de la fuente
- - - -
Conexión en serie… La intensidad eléctrica en todos los elementos es la misma

## Slide 119
3.1 Asociación de condensadores
a
b
c
+ + + +
- - - - -
+ + + +
- - - - -
+
-
+
-
+
-
+
-
a
c
La carga (valor absoluto) es la misma los condensadores de la asociación (sin importar su capacidad) y coincide con la del

## Slide 120
3.1 Asociación de condensadores
+
-
a
c
+ + + +
- - - -
+ + + +
- - - -
+
-
a
c
- - - - -
+ + + +
Conexión en paralelo…
de los condensadores de la asociación es la misma que la del final
Las cargas no son iguales  según la capacidad pueden “recoger”
cargas distintas provenientes de la fuente.

## Slide 121: Energía de un condensador cargado
3.2
3.2 Energía de un condensador cargado

## Slide 122
3.2 Energía de un condensador cargado
Condensador: dispositivo almacena energía en forma de energía potencial eléctrica.
eléctrica almacenada en un condensador aumenta al separar cargas opuestas y colocarlas en los diferentes conductores ( y -), es decir al cargarlo.
Para llevar carga a cada placa (Ej: a placa ) hay que realizar trabajo, de modo que a mayor carga almacenada más trabajo a realizar para seguir llevando carga.

## Slide 123
3.2 Energía de un condensador cargado
Trabajo para llevar un elemento adicional de carga ?
Supongamos un proceso de carga de un condensador:
almacenada en un condensador
Condiciones en etapa intermedia:
Potencial?
carga

## Slide 124
3.2 Energía del campo eléctrico
en condensador se puede interpretar como si dicha energía estuviese almacenada en el entre placas del condensador.
Otra forma de expresar lo mismo.
Para expresarla en términos de : promediar energía en volumen entre las placas de condensador energía por unidad de volumen,

## Slide 125
3.2 Energía del campo eléctrico
Supongamos un condensador plano paralelo.
Volumen de la región donde está
Aunque se ha obtenido a partir de condensador de placas paralelas  válida para cualquier condensador vacío y configuración en el vacío.

## Slide 126: Dieléctricos
3.3
3.3 Dieléctricos

## Slide 127
3.3 Dieléctricos
Moléculas Polares: o dipolos permanentes.
No Polares: simétricas. Centro de distribución cargas + coincide con el de las -.
A mayor más orientación.
Al azar
Orientados

## Slide 128
3.3 Dieléctricos
Sean polares o no, las moléculas de un dieléctrico bajo un campo se orientan
El dieléctrico sigue siendo neutro eléctricamente
A mayor mayor Polarización.
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
Redistribución carga positiva y negativa dentro del material: Polarización

## Slide 129
3.3 Dieléctricos
Polarización consecuencia: Campo provoca un debilitamiento del campo entre las placas del condensador en la región del dieléctrico:
Polarización consecuencia: Se induce un campo en el dieléctrico.
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
-
-
-
-

## Slide 130
3.3 Dieléctricos
-
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
cte dieléctrica del material.
Suponiendo condensadores de iguales dimensiones: Misma carga en las placas!!!

## Slide 131
3.3 Dieléctricos
Material | Constante dieléctrica κ | Rigidez dieléctrica (kV/mm)
Aire | 1.00059 | 3
Baquelita | 4.9 | 24
Gasolina | 2.0 (21 °C) | 
Vidrio (Pyrex) | 5.6 | 14
Mica | 5.4 | 10–100
Neopreno | 6.9 | 12
Papel | 3.7 | 16
Parafina | 2.1–2.5 | 10
Plexiglás | 3.4 | 40
Poliestireno | 2.55 | 24
Porcelana | 7 | 5.7
Titanato de estroncio | 240 | 8
Aceite de transformador | 2.24 | 12

## Slide 132
3.3 Dieléctricos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Relación entre carga inducida en el dieléctrico y carga de las placas
Condensador (sin dieléctrico):
Condensador (con dieléctrico):
Si
 y son mucho menores que en el vacío.
=
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
-
-
-
-

## Slide 133
3.3 Dieléctricos
Definición de permitividad, , del dieléctrico:
Campo eléctrico en presencia dieléctrico
Densidad de energía del campo eléctrico en presencia dieléctrico
Para un condensador de placas paralelas :

## Slide 134: Tema 4 Corriente eléctrica y circuitos de corriente continua
Física
Ingeniería Informática
Departamento de Ciencias

## Slide 135
Tema 4. Corriente eléctrica y circuitos de corriente continua
4.0 Corriente y movimiento de cargas.
4.1 Resistencias y ley de Ohm.
4.2 Asociaciones de resistencias.
4.3 Fuerza electromotriz.
4.4 Reglas de Kirchoff.
4.5 La energía en los circuitos eléctricos.
4.6 Circuitos RC.
4.7 Amperímetros, voltímetros y ohmímetros.

## Slide 136: Corriente y movimiento de cargas
4.0
4.0 Capacidad

## Slide 137
4.0 Corriente y movimiento de cargas
Hasta ahora el campo eléctrico en el interior de un conductor era cero ya que estábamos hablando de situaciones de equilibrio (ESTÁTICAS).
V2=cte’
V1=cte
Los conectamos mediante un “canal A o cable” que permite el paso de cargas
Como , se originará un que permitirá el movimiento de las partículas cargadas de un conductor a otro.
A
Este movimiento se mantendrá mientras existan cargas libres y se mantenga .
Analizaremos el papel del conductor A en términos de su relación con:
Movimiento de cargas libres (conducción eléctrica)
Relación entre la conducción y la diferencia de potencial entre conductores.

## Slide 138
4.0 Corriente y movimiento de cargas
Para hablar de corriente eléctrica el campo en el interior del conductor debe ser no nulo para que existan fuerzas sobre las cargas y estas se puedan mover.
El movimiento de las cargas produce choques inelásticos entre los portadores lo que provoca emisión de calor y aumento de la temperatura.
Cada portador de carga se mueve con una velocidad de arrastre:

## Slide 139
Corriente y movimiento de cargas
q
q
q
q
S
Corriente eléctrica  flujo de cargas eléctricas que atraviesa por unidad de tiempo la sección transversal (S) de un conductor.
Cada partícula se ve sometida a una fuerza
 Amperios (
Situación de no equilibrio electrostático: dentro de un conductor puede haber campo eléctrico y el potencial no ser constante.
: Numero de portadores de carga por unidad de volumen
q

## Slide 140
Corriente y movimiento de cargas
Densidad de corriente: mide el movimiento promedio de las cargas en un conductor. Es decir, determina la cantidad intensidad de corriente, I, por unidad de área, S (.
Dirección: misma que la velocidad con que se mueven las cargas
Caso particular vector es constante
q
q
q
q
Sentido: siempre paralelo a
S

## Slide 141
Corriente y movimiento de cargas
Sentido : siempre paralelo a
Mismo sentido
Sentido opuesto
Mismo sentido!!!!

## Slide 142
Corriente y movimiento de cargas
Conclusión: sean los portadores positivos o negativos, el efecto es el mismo: La densidad de corriente va en la misma dirección y sentido que el campo  vamos a considerar siempre que trabajamos con portadores positivos, fluyendo de las regiones de mayor a menor potencial
Electrones
Sentido corriente
+
-
agua
agua

## Slide 143: Resistencias y Ley de Ohm.
4.1
4.1 Resistencias y Ley de Ohm

## Slide 144
Resistencias y Ley de Ohm
Resistividad eléctrica,
Resistividad eléctrica, : resultado de las colisiones experimentadas por las cargas libres durante su movimiento que se oponen al mismo
Magnitud propia de cada material y depende de la estructura atómica del material y de la temperatura
En conductores (metales) )
Permite clasificar los materiales frente al paso de corriente eléctrica:
Conductor perfecto: no muestra oposición al paso de corriente.
Aislante (dieléctrico) perfecto: no permite el paso de corriente.

## Slide 145
Resistencias y Ley de Ohm
Conductividad eléctrica
Buen conductor (metales) 
Capacidad de un material para dejar pasar la corriente a través de él.
Magnitud propia de cada material y depende de su estructura atómica
Experimentalmente se observa que para todo conductor  (Ley Ohm generalizada)
Conductores (metales): 108 S/m
Dieléctricos: 10−14 S/m
Superconductores
Vacío
Aislantes o malos conductores
Semiconductores
Conductores

## Slide 146
Resistencias y Ley de Ohm
Supongamos conductor filiforme (forma de hilo) de sección y longitud bajo un :
: Resistencia  oposición al paso de corriente en un conductor
Depende:
Proporcionalmente de (estructura atómica del material y temperatura), L.
Inversamente de la sección, S.

## Slide 147
Resistencias y Ley de Ohm
 Ley de Ohm
Materiales no Óhmicos: V e I no proporcionales
Materiales Óhmicos: V e I proporcionales
I
V
I
V
R=R(I,T…)
R=cte

## Slide 148
Ejemplo
A
x
B
x
Resistencia: fluye longitudinalmente (
Sección cte:
a
b

## Slide 149
Ejemplo
B
x
x C
Resistencia: fluye radialmente
a
b
I atraviesa sección de radio variable!!
; coincide dirección radial
a
r
b
r
x D
A
x

## Slide 150: Asociaciones de resistencias
4.2
4.2 Asociaciones de resistencias

## Slide 151
Resistencia equivalente  valor de R que se obtiene al asociar un conjunto de ellas.
Resistencias en serie entre los terminales a y b
La intensidad de corriente es la misma en todos los elementos
4.2 Asociaciones de resistencias
a
b

## Slide 152
Resistencias en paralelo entre los terminales a y b
La intensidad de corriente tiene la opción de más de un recorrido, siendo la diferencia de potencial la misma en cada elemento del circuito
4.2 Asociaciones de resistencias
a
b

## Slide 153
4.2 Asociaciones de resistencias
Serie
Paralelo
a
b
a
b

## Slide 154: Fuerza electromotriz
4.3
4.3 Fuerza electromotriz

## Slide 155
Fuente de fuerza electromotriz (V): Dispositivo que suministra energía eléctrica para mantener una corriente estacionaria en un conductor. Lo realiza manteniendo constante un o lo que es lo mismo mediante una diferencia de V constante
Ejemplos:
Batería o pila: convierte energía química en eléctrica
Generadores: convierte energía mecánica en eléctrica
4.3 Fuerza electromotriz

## Slide 156
Equivalencia Mecánica
La fuerza electromotriz (fem, ): es el trabajo de la fuente por unidad de carga . Eleva la carga de baja a alta energía potencial.
4.3 Fuerza electromotriz
Realiza trabajo sobre la carga que la atraviesa, aumentando su energía potencial
a
c
b
d
+
-

## Slide 157
4.3 Fuerza electromotriz
Batería ideal: Fuente de fem ideal () que mantiene una diferencia de potencial constante entre sus terminales, , independientemente de la intensidad que fluye en el circuito.
a
c
b
d
+
-

## Slide 158
4.3 Fuerza electromotriz
Batería real: Fuente de fem () cuya diferencia de potencial NO permanece constante.
La diferencia de potencial disminuye al aumentar
Consiste en una fuente ideal más una pequeña resistencia interna denominada, r.
a
b
+
-

## Slide 159: Reglas de Kirchoff
4.4
4.4 Reglas de Kirchoff

## Slide 160
Se aplican para el análisis de cualquier tipo de circuito eléctrico:
Nudo o nodo: cualquier punto donde se unen tres o más conductores
Rama: trayecto que une dos nudos
Malla: cualquier trayectoria cerrada de un circuito
4.4 Reglas de Kirchoff
Malla 1
Malla 2
Nodo A
Nodo B
Rama

## Slide 161
1ª ley. Regla de los nudos: la suma algebraica de las corrientes que entran en nudo es igual a la suma de las corrientes que salen de él.
Consecuencia de la ley de la conservación de la carga.
I1
I3
I2
4.4 Reglas de Kirchoff

## Slide 162
2ª ley. Regla de las mallas: la suma algebraica de las diferencias de potencial a lo largo de cualquier bucle o malla debe ser cero
Consecuencia del hecho de que el campo es conservativo, es decir conservación de la energía.
4.4 Reglas de Kirchoff

## Slide 163
Resolución de problemas:
Reemplazar asociaciones de resistencias en serie o paralelo por la equivalente. Reducir al máximo el circuito.
Especificar las corrientes de cada rama
Aplicar la regla de los nudos.
Aplicar la regla de las mallas a cada uno de los bucles cerrados hasta obtener tantas ecuaciones como incógnitas. Se ha de tener en cuenta que:
  ε>0 si y ε<0 en caso contrario.
Resolver el sistema obtenido.
  Para las resistencias (IR) se suma si recorremos la malla en el sentido contrario al asignado a la I y se resta si lo recorremos en el mismo sentido que el asignado a I
4.4 Reglas de Kirchoff

## Slide 164
4.4 Reglas de Kirchoff
Ejemplo

## Slide 165
4.0 Corriente y movimiento de cargas
Solución

## Slide 166: Energía en los circuitos
4.5
4.5 Energía en los circuitos

## Slide 167
Supongamos una parte del circuito a una ddp y por el que pasa una corriente I
a
b
En pasa una cantidad de carga:
4.5 Energía en los circuitos

## Slide 168
La potencia disipada (W: Watios) por un conductor en la unidad de tiempo:
Si el conductor es una resistencia óhmica:
Durante la conducción eléctrica hay una transferencia de energía a la resistencia  aumento de la temperatura de la misma debido a colisiones entre y núcleos red cristalina
Efecto Joule: incremento de la energía interna del conductor que da como resultado un aumento de la temperatura de la resistencia (disipan potencia en forma de calor)
4.5 Energía en los circuitos

## Slide 169
4.5 Energía en los circuitos
Potencia suministrada por una fuente ideal
P = I
Potencia suministrada por una fuente real
P = I
a
c
b
d
+
-

## Slide 170: Circuitos RC
4.6
4.6 Circuitos RC

## Slide 171
4.6 Circuitos RC
Descarga de un condensador
Condensador cargado inicialmente con una carga
Cerramos interruptor S en t=0…
Donde:
es negativa al decrecer Q
la constante de tiempo
( - carga inicial)
En un instante t intermedio cualquiera…

## Slide 172
4.6 Circuitos RC
Descarga de un condensador
la constante de tiempo
( - carga inicial)

## Slide 173
4.6 Circuitos RC
Carga de un condensador
En t=0 se cierra S, fluye I desde , cargando a C
es positiva al crecer Q
En un instante t intermedio cualquiera…

## Slide 174
4.6 Circuitos RC
Carga de un condensador

## Slide 175: Tema 5 Campo magnético
Ampliación de Física
Departamento de Ciencias

## Slide 176
Tema 5. Campo magnético
5.0 Introducción.
5.1 Fuerza ejercida por un campo magnético.
5.2 Líneas de campo magnético.
5.3 Movimiento de cargas puntuales en un campo magnético.
5.4 Momentos de fuerza sobre espiras de corriente e imanes.
5.5 Campo magnético creado por cargas puntuales en movimiento.
5.6 Campo magnético creado por corrientes eléctricas. Ley Biot-Savart.
5.7 Ley de Gauss para el magnetismo
5.8 Ley de Ampere.
5.9 Magnetismo en la materia.

## Slide 177: Introducción
5.0
5.0 Introducción

## Slide 178
Hace ~ 2500 años – Material encontrado en Magnesia (Turquía) que atrae piezas de hierro.
S. XIII – Los imanes tienen dos polos  No hay monopolos magnéticos
5.0 Introducción
1819 Primera relación entre carga en movimiento y magnetismo (Oersted)
Al mover un imán en una bobina se produce una corriente( Faraday- Henry)
Unidad de campo magético B: el Tesla [T] (S.I) o Gauss [G] en c.g.s.
1T =104 G
Tierra | ~10-4 T
Imán fuerte | 0.1-0.5 T
Electroimán | 1-2 T
N
S
N
S
N
S
N
S
N
S
N
S
N
S
N
S

## Slide 179
5.0 Introducción
  La tierra es un imán:
    Norte ~Sur magnético
    Sur~ Norte magnético

## Slide 180
5.0 Introducción
  Se pueden orientar agujas (brújula)

## Slide 181: Fuerza ejercida por un campo magnético
5.1
5.1 Fuerza ejercida por un campo magnético

## Slide 182
5.1 Fuerza ejercida por un campo magnético
Supongamos una carga en movimiento con velocidad, , en un campo magnético, .
La partícula experimenta una fuerza:
1) Proporcional a , y al seno del ángulo que forman ,.
2) Perpendicular ,.
Sentido: Regla de la mano derecha cuando gira hacia
unidad : Tesla (T)
1 G = 10-4 T
Campo magnético ()
+
+
2. Giro dedos
Mano derecha
1. Dedos apuntan a

## Slide 183
5.1 Fuerza ejercida por un campo magnético
S
+
N
+
2. Giro dedos
Mano derecha
1. Dedos apuntan a
+
+
+
+

## Slide 184
5.1 Fuerza ejercida por un campo magnético
Supongamos un segmento de cable conductor en el seno de un campo magnético .
La fuerza de sobre el conductor es la suma de la fuerza sobre cada carga en movimiento:
vector de modulo la longitud del hilo y dirección paralela a la corriente
sobre un ELEMENTO DE CORRIENTE
x
y
z

## Slide 185: Líneas de campo magnético
5.2
5.2 Líneas de campo magnético

## Slide 186
5.2 Líneas de campo magnético
Son tangentes al vector campo magnético, en cada punto
Nunca se cruzan ni se cortan
Densidad de líneas es proporcional a Intensidad .
Diferencias:
Similitudes:
Son líneas cerradas. No existen polos magnéticos aislados. Si hay cargas eléctricas aisladas.
Son perpendiculares a la fuerza magnética sobre la carga en movimiento. Para las líneas son paralelas a la fuerza sobre una carga positiva

## Slide 187: Movimiento de cargas puntuales en un campo magnético
5.3
5.3 Movimiento de cargas puntuales en un campo magnético

## Slide 188
5.3 Movimiento de cargas puntuales en un campo magnético
La fuerza magnética no realiza trabajo sobre las cargas y no modifica su
Movimiento circular uniforme
+

## Slide 189
5.3 Movimiento de cargas en un campo magnético y eléctrico
Selector de velocidades
Las partículas con pasan sin desviarse
Fuerza de Lorentz
+
+
+
+
+
+
+
+
- - - - - - -

## Slide 190: Momentos de fuerza sobre espiras de corriente e imanes
5.4
5.4 Momentos de fuerza sobre espiras de corriente e imanes

## Slide 191
5.4 Momentos de fuerza sobre espiras de corriente e imanes
Supongamos uniforme
Momento neto de ambas fuerzas
h/2
c
h
Trata de alinear con (indp forma espira si uniforme)
sobre superficie espira  ángulo entre y es
+

## Slide 192
5.4 Momentos de fuerza sobre espiras de corriente e imanes
El producto se denomina momento dipolar magnético o momento magnético de la espira
Si tenemos N espiras…
Momento sobre una espira de corriente
c
h

## Slide 193
5.4 Momentos de fuerza sobre espiras de corriente e imanes
Momento magnético de un imán o dipolo magnético
Momento sobre el imán

## Slide 194: Campo magnético creado por cargas puntuales en movimiento
5.5
5.5 Campo magnético creado por cargas puntuales en movimiento

## Slide 195
5.5 Campo magnético creado por cargas puntuales en movimiento
Dicho campo es:
Proporcional a la carga q del elemento puntual.
Proporcional al módulo de la velocidad de la carga.
Como el campo eléctrico decae como
A diferencia del campo eléctrico, :
Es perpendicular al vector definido por la línea que une la posición de la carga con el punto P de consigna del campo .
Es perpendicular al vector .
permeabilidad del vacío
+
Plano de y

## Slide 196: Campo magnético creado por corrientes eléctricas: Biot -Savart
5.6
5.6 Campo magnético creado por corrientes eléctricas: Biot-Savart

## Slide 197
5.6 Campo magnético creado por corrientes eléctricas: Biot-Savart
Sustituyendo el producto por el elemento de corriente
Biot-Savart
Fuente carga móvil o elemento de corriente
Perpendicular a y o y
Plano de y

## Slide 198
5.6 Campo magnético creado por corrientes eléctricas: Biot-Savart
EJEMPLOS: debido a una corriente, , circulando en el sentido positivo del eje X por un conductor rectilíneo
x
y
P
R
x
=
Relacionemos x, y r:

## Slide 199
5.6 Campo magnético creado por corrientes eléctricas: Biot-Savart
EJEMPLOS: debido a una corriente en un conductor rectilíneo
Si (ambos extremos) y

## Slide 200
5.6 Campo magnético creado por corrientes eléctricas: Biot-Savart
debido a una espira de corriente en su centro
Al ser la distancia entre los elementos de corriente () y el centro constante, R:

## Slide 201
5.6 Campo magnético creado por corrientes eléctricas: Biot-Savart
EJEMPLOS: debido a una espira de corriente en un punto P de su eje situado a una distancia
=

## Slide 202
5.6 Campo magnético creado por corrientes eléctricas: Biot-Savart
FUERZA MAGNÉTICA ENTRE DOS CONDUCTORES PARALELOS
Fuerza del conductor 1 sobre un segmento de hilo de longitud :
La fuerza por unidad de longitud es:
mismo sentido  Se atraen
distinto sentido  Se repelen
El Amperio es aquella corriente constante que si se mantiene en dos conductores rectos y paralelos de longitud infinita y sección transversal circular despreciable, situados en el vacío con una separación de un metro, produce entre ellos una fuerza por unidad de longitud de 2·10-7 Newtons por metro de longitud.
<
<
>
>

## Slide 203: Ley de Gauss para el magnetismo
5.7
5.7 Ley de Gauss para el magnetismo

## Slide 204
5.7 Ley de Gauss para el magnetismo
Las líneas del campo magnético difieren de las líneas del campo eléctrico en que las líneas de son curvas cerradas, mientras que las líneas de comienzan y terminan sobre las cargas eléctricas. No existen monopolos magnéticos.
El flujo de en cualquier superficie cerrada siempre es cero
32 líneas
0 líneas!!!!

## Slide 205: Ley de Ampere
5.8
5.8 Ley de Ampere

## Slide 206
5.8 Ley de Ampere
Al igual que ley de Gauss se emplea en situaciones de alta simetría.
Diferencia: no se basa en el flujo sino en la integral de línea.
La integral de línea de alrededor de cualquier trayecto cerrado es igual al producto de µ0 por la corriente neta a través del área encerrada por el trayecto. El sentido positivo de la corriente se establece por medio de la regla de la mano derecha.
Se cumple para corrientes estacionarias  no varía con el tiempo y no hay acumulación de carga.

## Slide 207
5.8 Ley de Ampere
creado por un hilo recto largo (infinito)
:

## Slide 208
a
b
c
d
h
x
5.8 Ley de Ampere
en un solenoide de longitud L y N espiras
0
0
0

## Slide 209
5.8 Ley de Ampere
en el interior de un toroide con N vueltas
Cada espira del toroide atraviesa una vez el camino cerrado C:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

## Slide 210: Tema 6 Inducción magnética
Ampliación de Física
Departamento de Ciencias

## Slide 211
Tema 6. Corriente eléctrica y circuitos de corriente continua
6.0 Introducción.
6.1 Flujo magnético.
6.2 Fem inducida y ley de Faraday.
6.3 Ley de Lenz.
6.4 Fem de movimiento.
6.5 Inductancia.
6.6 Energía magnética.
6.7 Ecuaciones de Maxwell.

## Slide 212: Introducción
6.0
6.0 Introducción

## Slide 213
6.0 Introducción

## Slide 214: Flujo magnético
6.1
6.1 Flujo magnético

## Slide 215
6.1 Flujo magnético
=
=
si >0
si <0
: sentido arbitrario

## Slide 216
6.1 Flujo magnético
unidad : Weber (Wb)
1 Wb = 1 T·m2
Importante:
a través de superficie cerrada es siempre nulo.
a través de superficie abierta puede ser cero
Superficies
cerradas
Superficies
abiertas

## Slide 217: Fem inducida y ley de Faraday
6.2
6.2 Fem inducida y ley de Faraday

## Slide 218
6.2 Fem inducida y ley de Faraday
“La fuerza electromotriz inducida es igual a la variación de flujo magnético por unidad de tiempo.”
Formas de alterar el flujo magnético a través de una superficie:
Variando la intensidad del campo magnético:
  Alejando o acercando un imán a la superficie fija.
  Alejando o acercando la superficie al imán fijo.
  Transitorio: activar o desactivar interruptor.
Variando la superficie  FEM movimiento:
  FEM con campos uniformes y estacionarios
Variando orientación campo y superficie:
  Generador AC

## Slide 219
6.2 Fem inducida y ley de Faraday
Corriente inducida,
Generada por la fem inducida
Variar la corriente en la bobina conectada a la fuente abriendo y cerrando el interruptor
Acercar el imán al solenoide o viceversa
Generan fem y corriente inducida
NO Generan fem y corriente inducida
Imán y bobina fijos
Elemento común  cambiante o variable!!!!

## Slide 220
Fem,, inducida en un circuito estacionario en un campo magnético variable
: se induce al variar el flujo como resultado de la variación (incremento) de la intensidad de en espira (conductora).
¿Quién mueve esas cargas…? 2ª Ley de Newton, es decir una fuerza
Las fuerzas magnéticas NO realizan trabajo sobre las cargas móviles  serán fuerzas eléctricas (TRABAJO UNIDAD DE CARGA, FEM) derivadas de un campo eléctrico NO CONSERVATIVO,
6.2 Fem inducida y ley de Faraday
Se inducirá una corriente I

## Slide 221
6.2 Fem inducida y ley de Faraday
La circulación de sobre la curva C que encierra a S es igual a la fem que resulta de la variación del flujo magnético a través de la superficie estudiada.
No confundir con el campo eléctrico de Coulomb que es conservativo y su circulación sobre cualquier curva cerrada es cero.

## Slide 222: Ley de Lenz
6.3
6.3 Ley de Lenz

## Slide 223
6.3 Ley de Lenz
“La fem y la corriente inducida poseen una dirección y sentido tal que tienden a oponerse a la variación que las produce.”
Al acercar el imán a la derecha, induce en la espira y una corriente,
Lenz: e deben tener una dirección tal que se oponga al movimiento imán
Lenz: La genera un que ejerce una fuerza de repulsión del imán
En efecto (mano derecha) la I circulará en sentido antihorario para inducir un opuesto al inicial, oponiéndose al incremento de en la espira.
S
N

## Slide 224
Faraday-Lenz: “La fem y la corriente inducida tienen una dirección y sentido tal que tienden a oponerse a la variación que las produce”.
6.3 Ley de Lenz

## Slide 225
6.3 Ley de Lenz
S
N
S
N

## Slide 226
6.3 Ley de Lenz

## Slide 227: Fem de movimiento
6.4
6.4 Fem de movimiento

## Slide 228
6.4 Fem de movimiento
Fem de movimiento es toda fem inducida por el movimiento de un conductor en un campo magnético.
Al desplazarse la varilla hacia la derecha, se incrementa el área de la superficie plana (coloreada) aumenta flujo y se induce
=
Se induce una corriente en sentido antihorario
x

## Slide 229
6.4 Fem de movimiento
Generador AC:
=
Al girar mecánicamente la bobina con los tornillos con velocidad
=

## Slide 230: Inductancia
6.5
6.5 Inductancia

## Slide 231
6.5 Inductancia
Cuando en un circuito fluye una corriente variable, , cambia el en la bobina y por tanto el flujo magnético induciéndose (fem autoinducida).
Este efecto se puede dar en cualquier circuito pero es especialmente notable en circuitos con bobinas o solenoides de N vueltas.
Coeficiente de autoinductancia [Henrio= ]
El coeficiente de autoinductancia depende de la geometría del circuito
Ejemplo: autoinducción del solenoide:
Al variar lo hace también el flujo…

## Slide 232
6.5 Inductancia
En dos circuitos próximos el flujo no solo depende de la corriente en el circuito sino también de la corriente del próximo.
total en 2 es la superposición de y de y viceversa.
=
Coeficiente de autoinducción mutua
fuera de

## Slide 233: Energía magnética
6.6
6.6 Energía magnética

## Slide 234
6.6 Energía magnética
Un inductor almacena energía magnética al igual que el condensador la eléctrica.
Al cerrar S fluye una corriente por el circuito…
Si multiplicamos por
es la potencia suministrada por la batería
es la potencia disipada en la resistencia
es la potencia (=energía por unidad de tiempo) relacionada con el inductor
+
-

## Slide 235
6.6 Energía magnética
Energía magnética, , almacenada en un inductor por el que circula una corriente
En un condensador
Ejemplo: Solenoide
densidad de energía magnética (expresión de validez general)
Densidad de energía eléctrica

## Slide 236: Ecuaciones de Maxwell
6.7
6.7 Ecuaciones de Maxwell

## Slide 237
6.7 Ecuaciones de Maxwell
LEY DE GAUSS
LEY DE GAUSS DEL MAGNETISMO
LEY DE FARADAY
LEY DE AMPÈRE